## Slide 1: Dasar-dasar kesehatan lingkungan
hJ.hasliary lukman

## Slide 2: Pengelolaan Limbah Medis
A.Pendahuluan
Limbah medis adalah sampah atau limbah yang dihasilkan dari hasil aktivitas kegiatan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Aktivitas pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) tentunya menghasilkan limbah medis sehingga patut menjadi perhatian bagi kita semua, baik itu limbah yang dihasilkan dalam kegiatan rawat jalan maupun rawat inap di sebuah fasyankes.
Secara umum limbah padat di fasyankes terdiri dari dua kategori yaitu sampah domestik (limbah non medis) dan limbah medis. Limbah medis padat tergolong dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) karena bersifat infeksius (Kementerian Lingkungan Hidup, 2014). Secara garis besar dari bentuk fisik limbah di rumah sakit terdiri dari limbah padat, cair maupun gas. Dan dibandingkan dengan instansi lain bahwa jenis limbah di rumah sakit termasuk dalam kategori yang sangat kompleks dengan berbagai karakteristik yang ada.

## Slide 3: Definisi Limbah Medis Padat
Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer, limbah bertekanan dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2004).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 dijelaskan bahwa limbah B3 adalah “zat energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain (Pemerintah, 2014)

## Slide 4: Jenis-jenis Limbah Medis Padat
Limbah medis padat yang dihasilkan dari aktivitas di fasyankes tentunya memiliki jenis-jenis yang berbeda tergantung jenis pelayanan di fasyankes tersebut. Limbah medis padat terdiri dari beberapa jenis berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2015) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, (2004) yaitu
Limbah infeksius;
Limbah infeksius adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan medis yang diduga mengandung patogen (bakteri, virus, parasit, atau jamur) dalam konsentrasi atau jumlah yang cukup untuk menyebabkan penyakit.

## Slide 5
Limbah benda tajam;
Limbah benda tajam merupakan materi yang dapat menyebabkan luka iris atau luka tusuk antara lain jarum, jarum suntik, skalpel dan jenis belati lain, pisau, peralatan infus, gergaji, pecahan kaca, dan paku. Baik terkontaminasi maupun tidak, benda semacam itu biasanya dipandang sebagai limbah layanan kesehatan yang sangat berbahaya
Limbah patologis;
Limbah patologis atau jaringan tubuh merupakan limbah yang dihasilkan dari pelayanan medis terdiri dari jaringan, bagian tubuh, organ, janin manusia, bagian tubuh, darah dan bangkai hewan

## Slide 6
Limbah patologis;
Limbah patologis atau jaringan tubuh merupakan limbah yang dihasilkan dari pelayanan medis terdiri dari jaringan, bagian tubuh, organ, janin manusia, bagian tubuh, darah dan bangkai hewan
Limbah bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, atau sisa kemasan; Limbah kimia mengandung zat kimia yang berbentuk padat, cair maupun gas yang berasal dari aktivitas diagnosa dan eksperimen. Limbah kimia yang tidak berbahaya antara lain gula, asam amino dan garam-garam organik dan non organik.
Limbah radioaktif;
Limbah radioaktif adalah limbah yang berasal dari tindakan kedokteran nuklir, bakteriologis dapat berbentuk padat, cair dan gas, serta radioimmunoassay. Bahan yang terkontaminasi dengan radioisotop yang berasal dari penggunaan media atau riset radionuclida.

## Slide 7
Limbah farmasi;
Limbah farmasi merupakan jenis limbah yang berasal dari sisa penggunaan obat-obatan maupun yang sudah mengalami kadaluarsa. Sisa limbah farmasi dalam jumlah besar harus dikembalikan kepada distributor adapun limbah dalam jumlah sedikit dan tidak memungkinkan untuk dikembalikan kepada distributor maka dimusnahkan melalui insinerator pada suhu di atas 1000°C .
  Limbah sitotoksik;
Limbah sitotoksik adalah limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksik untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan.
Peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi; dan
Tabung gas atau kontainer bertekanan.

## Slide 8: Tahap Pengelolaan Limbah medis
Limbah medis padat yang dihasilkan oleh setiap fasyankes tentu saja perlu dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Untuk itu perlu mendapat perhatian khusus dalam pengelolaan limbah ini karena limbah fasyankes khususnya limbah rumah sakit tergolong limbah B3 karena limbah yang dihasilkan bersifat infeksius. Dalam memutus mata rantai penularan penyakit dan infeksi nosokomial, pentingnya pengelolaan limbah medis maupun limbah non medis di sebuah rumah sakit (Astuti & Purnama, 2014).
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015) pengelolaan limbah medis padat atau limbah B3 yang dihasilkan dari pelayanan kesehatan meliputi beberapa tahapan yaitu :
Pengurangan dan Pemilahan Limbah B3
Pewadahan Limbah Medis
Pengolahan Limbah Medis
Penguburan dan atau Penimbunan Limbah Medis Padat

## Slide 9
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015) pengelolaan limbah medis padat atau limbah B3 yang dihasilkan dari pelayanan kesehatan meliputi beberapa tahapan yaitu :
Pengurangan dan Pemilahan Limbah B3
Pewadahan Limbah Medis
Pengolahan Limbah Medis
Penguburan dan atau Penimbunan Limbah Medis Padat

## Slide 10: Pengelolaan Limbah Medis Padat Covid-19
Penyakit Covid 19 saat ini telah menjadi pandemi di seluruh dunia tidak terkecuali Negara Indonesia dengan tingkat kematian yang sangat tinggi sehingga penyakit ini sangat meresahkan di setiap negara di mana seluruh lapisan masyarakat harus merubah tatanan kehidupan normal dengan tatanan baru dengan menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak. Tidak terkecuali para petugas kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanggulangan penyakit ini harus menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap agar dapat menjaga diri dan pasien dalam penularan virus tersebut. APD yang digunakan oleh para petugas kesehatan maupun pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya kasus covid-19 tentu saja akan menghasilkan limbah medis B3 yang bersifat infeksius sehingga perlu penanganan khusus dibandingkan limbah medis lainnya oleh karena limbah yang dihasilkan oleh pasien dan petugas kesehatan khusus covid-19 tergolong limbah yang sangat infeksius.

## Slide 11
Limbah B3 medis padat covid-19 adalah barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius atau kontak dengan pasien dan/atau petugas di fasyankes yang menangani pasien Covid-19, meliputi: masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu bekas, plastik bekas minuman dan makanan, kertas bekas makanan dan minuman, alat suntik bekas, set infus bekas, Alat Pelindung Diri bekas, sisa makanan pasien dan lain-lain, berasal dari kegiatan pelayanan di UGD, ruang isolasi, ruang ICU, ruang perawatan, dan ruang pelayanan lainnya. Sehingga dalam proses pemilahan antara limbah limbah medis padat dan limbah domestik di ruang perawatan pasien covid-19 tidak dilakukan lagi karena semua jenis limbah yang dihasilkan dari aktivitas pelayanan pasien covid-19 termasuk dalam jenis limbah B3 infeksius (Kesling, 2020).

## Slide 12
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan surat edaran berupa langkah-langkah dalam penanganan limbah infeksius dan pengelolaan sampah rumah tangga pasien covid-19 yaitu (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020):
a. Limbah infeksius dari ODP yang berasal dari rumah tangga
  b. mengumpulkan limbah infeksius berupa limbah APD antara lain masker, sarung tangan dan baju pelindung diri
  c. mengemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup
  d. mengangkut dan memusnahkan pada pengelolaan limbah B3
menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan limbah infeksius yang bersumber dari masyarakat

## Slide 13
1. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga
Seluruh petugas kebersihan atau pengangkut sampah wajib dilengkapi APD khususnya masker, sarung tangan dan safety shoes yang setiap hari harus disucihamakan.
2. Dalam upaya mengurangi timbulan sampah masker, maka kepada masyarakat yang sehat dihimbau untuk menggunakan masker guna ulang yang dapat dicuci setiap hari
3. Kepada masyarakat yang sehat dan menggunakan masker sekali pakai (disposable mask) diharuskan untuk merobek, memotong atau menggunting masker tersebut dan dikemas rapi sebelum dibuang ke tempat sampah untuk menghindari penyalahgunaan
4. Pemerintah daerah menyiapkan tempat sampah / drop box khusus masker di ruang publik.

## Slide 14
TERIMA KASIH